| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane Podać |
| --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji 2018 |  |
|  | silnik wysokoprężny o pojemności nie mniejszej niż 1 500 cm3 i nie większej niż 2 500 cm3 |  |
|  | Moc nie mniejsza niż 125 KM |  |
|  | moment obrotowy nie mniej niż: 300 Nm |  |
|  | Spełnia wymogi dyrektywy Euro 6 |  |
|  | Skrzynia biegów manualna przynajmniej 6-cio biegowa (5 biegów przód + bieg wsteczny), |  |
|  | układ kierownicy ze wspomaganiem i możliwością regulacji kolumny kierowniczej, |  |
|  | napęd na przednie koła |  |
|  | Nadwozie 9-cio miejscowe z homologacją osobową |  |
|  | fotel kierowcy z regulacją położenia i nachylenia, siedzenia w II i III rzędzie łatwo demontowane |  |
|  | siedzenie prawe w II rzędzie przesuwane lub składane |  |
|  | wszystkie siedzenia wyposażone w zagłówki i 3 punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa |  |
|  | podsufitka dachu tapicerowana na całej długości kabiny |  |
|  | nadwozie przeszklone, wszystkie szyby termoizolacyjne, szyby przednie opuszczane elektrycznie |  |
|  | lusterka podgrzewane i sterowane elektrycznie |  |
|  | szyby w części tylnej przyciemnione |  |
|  | drzwi boczne przesuwane, drzwi tylne dwuskrzydłowe symetryczne z szybą ogrzewaną i wycieraczkami |  |
|  | kolor nadwozia do uzgodnienia z wyłączeniem kolorów tj.: niebieski, ciemnoszary grafitowy, żółty, czerwony, biały, ciemnozielony | Kolor nadwozia: |
|  | podłoga łatwo zmywalna, antypoślizgowa na całej długości pojazdu |  |
|  | klimatyzacja i ogrzewanie z nawiewem na przód i tył samochodu |  |
|  | oświetlenie wewnętrzne w części przedniej i przedziale pasażerskim umiejscowienie w podsufitce |  |
|  | radio fabryczne z Bluetooth z portem USB plus cztery głośniki |  |
|  | komputer pokładowy z minimum 5 podstawowymi funkcjami |  |
| 2 | Nawigacja GPS |  |
|  | Poduszka powietrzna kierowcy + pasażera na przednim siedzeniu |  |
|  | bezpieczna kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach |  |
|  | hamulce tarczowe na wszystkie koła |  |
|  | system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszenia |  |
|  | system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania silnikiem, |  |
|  | elektroniczny system stabilizacji toru jazdy |  |
|  | zabezpieczenie drzwi przesuwnych, drzwi dwuskrzydłowych przed otwarciem przez dzieci |  |
|  | światła przeciwmgielne przednie i tylne |  |
|  | światła do jazdy dziennej, kierunkowskazy boczne, trzecie światło stop |  |
|  | immobiliser, zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy |  |
|  | centralny zamek sterowany pilotem |  |
|  | Tempomat |  |
|  | awaryjny zaczep holowniczy z przodu i tyłu |  |
|  | koło zapasowe pełnowymiarowe z obręczą stalową |  |
|  | zderzak przedni w kolorze nadwozia |  |
|  | apteczka samochodowa z wyposażeniem |  |
|  | gaśnica samochodowa wraz z atestem |  |
|  | trójkąt ostrzegawczy |  |
|  | dywaniki gumowe w kabinie kierowcy |  |
|  | czujnik parkowania przód i tył montowany fabrycznie |  |
|  | podnośnik z kluczem do kół |  |
|  | 24 miesięczna gwarancja na oferowany samochód |  |
|  | Dołączone wszystkie dokumenty samochodu niezbędne do prawidłowego i bezpośredniego funkcjonowania samochodu |  |

……………………………………………………………

Data i podpis Wykonawcy