### Powiat Białostocki

### SAMODZIELNY PUBLICZNY

#### ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH

18-100 Łapy, ul. Janusza Korczaka 23

tel. 85 814 24 38,    85 814 24 39     www.szpitallapy.pl      sekretariat@szpitallapy.pl

# NIP: 966-13-19-909			            REGON: 050644804

Łapy, 16.08.2022 r.

DZP.261.2/ZP/50/2022/PN

Wszyscy Wykonawcy / Uczestnicy postępowania

TREŚĆ PYTAŃ Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI

Dotyczy postępowania nr ZP/50/2022/PN

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, działając
na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu pn. „Zakup sprzętu i aparatury niezbędnych do realizowania świadczeń
z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID–19”, (Znak postępowania: ZP/50/2022/PN), przekazuje poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1 – dot. Pakiet 2.1 Urządzenie do treningu pasywnego i aktywnego kończyn górnych
i dolnych: Zrobotyzowany zestaw urządzeń rehabilitacji kończyn górnych i dolnych – 1 zestaw

Czy Zamawiający biorąc pod uwagę zasadę uczciwej konkurencji dopuści jako równoważny lub lepszy zestaw urządzeń o poniższych parametrach. Opublikowane parametry jednoznacznie wskazują
na konkretnego wykonawcę, co uniemożliwia Zamawiającemu otrzymanie najkorzystniejszej oferty.

Robot rehabilitacyjno-diagnostyczny

System ergometryczny do treningu kończyn górnych, dolnych i tułowia ze zintegrowanym modułem FES

System przeznaczony dla pacjentów neurologicznych

Zintegrowany moduł FES 6-kanałowy

Maksymalny poziom napięcia wyjściowego 200V

Poziom natężenia/kanał 0-140 mA

Czas trwania impulsu 10-100 ms

Czas przerwy Min. 50-3000 us

Duży kolorowy wyświetlacz dotykowy Min. 10”

Środowisko pracy Windows 10

Możliwość pracy czynnej i biernej

Wbudowany moduł rozgrzewki i cool-down

Możliwość regulacji promienia ruchu pedałów i ustawienia platform stóp Min. 19-28 cm

Możliwość ustawienia pozycji kończyn górnych

Wbudowana baza danych pacjentów

Wykrywanie poziomu zmęczenia pacjenta

Biofeedback wzrokowy

Wykrywanie spastyczności

Indywidualne ustawienie poziomu stymulacji dla każdego kanału FES

Wykorzystanie elektrod samoprzylepnych do stymulacji FES

Możliwość ustawienia wszystkich parametrów niezbędnych w terapii w sposób indywidualny tj. poziom stymulacji, czas trwania, czasy ćwiczeń biernych/czynnych

Kadencja Min. 15-55 ob./min

Moment siły Min. 1-20 Nm

Wymiary Max. 80x50x105 cm

Waga Max. 55 kg

Multisensoryczny system terapeutyczny do kończyn górnych z laptopem

Urządzenie do jednostronnej i dwustronnej rehabilitacji kończyny górnej

Możliwość treningu ramienia objętego dysfunkcją, przy wsparciu zdrowej kończyny

Oprogramowanie wykorzystujące ćwiczenia z zadaniami życia codziennego

Możliwość monitoringu progresu pacjenta

Możliwość dostosowania trudności zadań ruchowych

Możliwość prowadzenia treningu dwustronnego: ramiona współpracujące ze sobą, aby uzyskać wymagane wsparcie lub opór podczas ruchu, synchronizacja obu ramion pozwalająca na rozwój koordynacji obu kończyn, trening zawierający elementy aktywności życia codziennego.

Możliwość prowadzenia treningu jednostronnego: ćwiczenia mogą być wykonywane ze zminimalizowaniem oddziaływania siły grawitacji na kończynę uszkodzoną, pomiar zakresu ruchomości dla aktywnego i pasywnego ramienia, możliwość prowadzenia terapii nadgarstka z wykorzystaniem podparcia sferycznego, trening zawierający elementy aktywności życia codziennego, ruchy w każdym stawie mogą być dostosowywane indywidualnie.

Sensor w postaci kuli z wbudowanym czujnikiem siły oraz czujnikami położenia

Na wyposażeniu systemu dodatkowe czujniki położenia i ruchu mocowane na ramieniu i przedramieniu za pomocą opasek rzepowych

Na wyposażeniu PAD ślizgowy do prowadzenia terapii

Oprogramowanie w języku polskim

W zestawie komputer typu laptop kompatybilny z oferowanym systemem. Procesor min. INTEL i3, 4 GB RAM, dysk 250 GB, 15,6”

W zestawie monitor dla pacjenta ze stojakiem podłogowym min. 32 [cal], złącze HDMI, przewód HDMI

W zestawie stół z regulowaną wysokością

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 – dot. Pakiet 3.1 Bieżnia medyczna

Czy Zamawiający biorąc pod uwagę zasadę uczciwej konkurencji dopuści jako równoważny lub lepszy zestaw urządzeń o poniższych parametrach. Opublikowane parametry jednoznacznie wskazują
na konkretnego wykonawcę, co uniemożliwia Zamawiającemu otrzymanie najkorzystniejszej oferty.

| Bieżnia do nauki chodu |
| --- |
| 1. | Prędkość regulowana w zakresie 0,2-10 km/h |
| 2. | Układ stopniowanego zwiększania prędkości od 0,2 km/h co 0,1 km/h do zadanej prędkości |
| 3. | Stabilizacja prędkości pasa w pełnym zakresie obciążeń napędu |
| 4. | Ekran dotykowy 7” do obsługi przez terapeutę w formie tabletu lub przenośnego komputera |
| 5. | Wbudowana baza danych pacjentów |
| 6. | Możliwość przeprowadzenia testów tj. 6 MWT (sześciominutowego marszu ) |
| 7. | Ekran dla pacjenta na stojaku przed bieżnią 40” |
| 8. | Płynna i cicha praca w pełnym zakresie prędkości pasa |
| 9. | Dwa systemy bezpieczeństwa: przycisk awaryjny oraz wyłącznik magnetyczny |
| 10. | Ergonomicznie ukształtowane, stabilne poręcze na całej długości bieżni z regulacją szerokości i wysokości |
| 11. | Bieżnia z wbudowaną płytą stabilometryczną umożliwiającą: trening chodu w sposób poprawny funkcjonalnie i obserwację COP możliwość wielokrotnego powtarzania i zróżnicowania treningu skorzystanie z narzędzia do oceny chodu (parametry czasowo-przestrzenne) biofeedback wzrokowy dla pacjenta w celu treningu symetrii wzorca chodu |
| 12. | Szerokość części użytkowej pasa 52 cm |
| 13. | Długość części użytkowej pasa 140 cm |
| 14. | Dopuszczalna masa ćwiczącego: 160 kg |
| 15. | Wymiary bieżni z ekranem: 260 x 78 x 175cm |
| 16. | Bieżnia wyposażona w mobilny system dynamicznego odciążenia pacjenta |
| Wyposażenie dodatkowe bieżni - system odciążenia |
| 1. | Regulacja wysokości systemu za pomocą siłownika elektrycznego zasilanego akumulatorowo |
| 2. | Podwieszenie dwupunktowe umożliwiające korekcję ustawienia miednicy oraz pochylenia przód/tył tułowia za pomocą 4 pasów |
| 3. | Elektroniczny moduł pomiarowy pozwalający na monitorowanie: poziomu odciążenia lewej i prawej strony ciała, całkowitego odciążenia oraz feedback wzrokowy dla pacjenta |
| 4. | System wyposażony w 4 kółka: 2 kółka blokowane kierunkowo oraz 2 kółka blokowane całkowicie |
| 5. | Wysokość systemu przy maksymalnym rozsunięciu 234 cm |
| 6. | Możliwość podwieszenia pacjenta o wzroście do 210 cm |
| 7. | Możliwość treningu chodu przodem, tyłem i bokiem |
| 8. | Możliwość odciążenia pacjenta do 160 kg |
| 9. | Długość całkowita systemu 125 cm |
| 10. | Regulowane uchwyty pozwalające na zmianę kąta ustawienia |
| 11. | Dynamiczny system odciążenia umożliwiający przemieszczenie środka ciężkości |
| 12. | System wyposażony w jedną uprząż w uniwersalnym rozmiarze |
| Wyposażenie dodatkowe bieżni – system do oceny chodu |
| 1. | Praca z 2 szybkim kamerami: 1 MP (min. 100 kl/s, obiektyw 4-11 mm, statyw, okablowanie) |
| 2. | Integracja z kamerami GigE: |
| 3. | Zdalne uruchamianie |
| 4. | Analiza 2D |
| 5. | Analiza 3D |
| 6. | Analiza dynamiczna |
| 7. | Śledzenie do 5 aktywnych markerow LED |
| 8. | Śledzenie w czasie rzeczywistym |
| 9. | Wyświetlanie wyników w czasie rzeczywistym |
| 10. | Śledzenie w czasie rzeczywistym: |
| 11. | Wyświetlanie wyników w czasie rzeczywistym |
| 12. | Praca z danymi 2D i 3D: |
| Wyposażenie dodatkowe bieżni – bezprzewodowy system sEMG |
| 1. | Możliwość wykonywania analiz dowolnego rodzaju ruchu, dla każdej części ciała, bez zmiany naturalnego ruchu analizowanego obiektu |
| 2. | 4 bezprzewodowe sensory |
| 3. | Rozdzielczość 16 bitów, |
| 4. | Częstotliwość próbkowania 1 khz |
| 5. | Bezprzewodowa transmisja danych |
| 6. | Ponad 6h ciągłego pozyskiwania danych |
| 7. | Wbudowana pamięć pozwalająca na zachowanie do 2h badań, |
| 8. | Waga sensora: ok.13 gramów, |
| 9. | Wymiary: Elektroda Macierzysta 41,5×24,8x14mm, Elektroda Satelitarna Ř 16x12mm, |
| 10. | Zaawansowane protokoły kliniczne pozwalające na szybką, prostą i dokładną ocenę globalną, która pozwala na stworzenie prawdziwej "diagnozy funkcjonalnej" uważanej za identyfikację wszelkich dysfunkcji ruchowych, potencjałów szczątkowych i strategii kompensacji |

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3 – Pakiet nr 3: Bieżnia medyczna

Bieżnia medyczna jest specjalistycznym urządzeniem o zróżnicowanej konfiguracji dlatego produkowane jest na zamówienie. Czy ze względu na wydłużony czas produkcji bieżni medycznej Zamawiający wydłuży termin realizacji pakietu nr 3 do 14 tygodni?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający pozostawia w tym zakresie zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia bez zmian.

Pytanie nr 4 – Pakiet nr 2: Zrobotyzowane urządzenie do terapii kończyn górnych i dolnych

Czy zamawiający dopuści urządzenie o podobnym nie gorszym zastosowaniu uwzględniające

terapię kończyny dolnej oraz górnej z dodatkowym modułem diagnostycznym o poniższej

specyfikacji?

Urządzenie do treningu pasywnego i aktywnego kończyn górnych i dolnych: Zrobotyzowany zestaw

urządzeń rehabilitacji kończyn górnych i dolnych

Specyfikacja asortymentu oraz parametrów technicznych i wyposażenia aparatury i sprzętu do

Rehabilitacji

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) |
| --- | --- |
| I. | Stacja terapeuty do zarzadzania urządzeniami – 1 szt. |
| 1. | Stabilny stojak na kółkach dla stacji centralnej |
| 2. | Monitor dotykowy dla terapeuty lub administratora |
| 3. | Możliwość obsługi komputera z dołączonej klawiatury bezprzewodowej z wbudowaną myszką |
| 4. | Komputer spełniający minimalne wymagania: - System operacyjny Windows 10, 32 lub 64 bit, - Komputer PC z procesorem min. 2 GHz, - Pamięć min. 8 GB RAM, - Karta grafiki zgodna z NVidia - Karta sieciowa Wi-Fi - Wymagane złącza: 2 x USB (3.0) 2 x USB (2.0) |
| 5. | Dołączony router Wi-Fi pozwalający na połączenie stacji centralnej z innymi stacjami i sterowanie nimi z poziomu stacji centralnej |
| 6. | Dożywotnia licencja oprogramowania do zbierania, przechowywania i administrowania danymi oraz administrowania połączonymi i kompatybilnymi urządzeniami |

Specyfikacja asortymentu oraz parametrów technicznych i wyposażenia aparatury i sprzętu do

rehabilitacji

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) |
| --- | --- |
| I. | Interaktywne urządzenie wspomagające mechaniczne odtwarzanie funkcji ruchowych kończyn dolnych w warunkach rzeczywistości wirtualnej i sprzężenia zwrotnego – szt. 1 |
| 1. | Urządzenie wykorzystujące rzeczywistość wirtualną, przeznaczone do rehabilitacji kończyny dolnej – za pomocą oporu elastycznego |
| 2. | Możliwości: - pomiar zakresu ruchomości, - ćwiczenia dynamiczne, - ćwiczenia ze zintegrowanym biofeedbackiem w czasie rzeczywistym, -obiektywizacja procesu rehabilitacji, - dostosowanie trudności ćwiczenia do aktualnych potrzeb pacjenta. |
| 3. | Korzyści: - zwiększenie zakresu ruchomości poprzez aktywne ruchy, - zwiększenie siły i wytrzymałości mięśniowej, - poprawa stabilizacji stawów poprzez reedukację proprioceptywną, - poprawa koordynacji mięśniowej. |
| 4. | Urządzenie wyposażone w fotel z regulowanym oparciem |
| 5. | Urządzenie wykorzystuje zintegrowaną dwupłytową platformę dynamograficzną, która rozszerza możliwości treningowe o ćwiczenia równowagi i koordynacji. |
| 6. | Oprogramowanie: - łatwe w obsłudze, - w pełni parametryzowalne, - możliwość zapisania treningu i odtworzenia go w przyszłości, - zintegrowane z kartoteką pacjenta, - możliwość generowania raportów na podstawie dokonanych pomiarów. |
| 7. | Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z komputerem - komunikacja za pomocą USB Bluetooth |
| 8. | Urządzenie zarządzane z poziomu stacji terapeutycznej |
| II. | Zestaw osprzętu |
| 1. | Stabilny stojak na kółkach |
| 2. | Monitor dla pacjenta 42 cali |
| 3. | Możliwość regulacji pozycji monitora dla pacjenta |
| 4. | Obsługa komputera z dołączonej klawiatury bezprzewodowej z wbudowaną myszką |
| 5. | Komputer spełniający minimalne wymagania: - System operacyjny Windows 10, 32 lub 64 bit, - Komputer PC z procesorem min. 2 GHz, - Pamięć min. 8 GB RAM, - Karta grafiki zgodna z NVidia - Wymagane złącza: 2 x USB (3.0) 2 x USB (2.0) |
| 6. | Standardowe wyposażenie: - urządzenie wraz z nowoczesnym czujnikiem do pomiaru kąta, - moduł odbiornika radiowego do PC, - oprogramowanie PC, - zestaw gum oporowych, - niezbędne do poprawnego działania przewody i zasilacz. |
| 7. | Wymiary: 1400 x 630 x 980 mm |

Specyfikacja asortymentu oraz parametrów technicznych i wyposażenia aparatury i sprzętu do

Rehabilitacji

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) |
| --- | --- |
| I. | System do trójpłaszczyznowej terapii nadgarstka |
| 1. | Urządzenie do diagnostyki i terapii kończyny górnej |
| 2. | Urządzenie terapeutyczne służące do rehabilitacji pacjentów cierpiących na zaburzenia motoryki ręki, z dysfunkcjami kontroli ruchów i chwytów, oraz z dysfunkcjami dokładności chwytania, koordynacji i kontroli ciała |
| 3. | Powtarzające się aktywnie ćwiczenia oraz trening, promują plastyczność neuronalną, a przez to zmianę (adaptację) synaps, komórek nerwowych, a nawet całych obszarów mózgu w celu odzyskania utraconej funkcjonalności |
| 4. | Wymiary: - Średnica – 15 cm - Wysokość – 10 cm |
| 5. | Wyposażenie: - Komplet chwytów i przystawek kierunkowych: -Walec od 2-8 cm -Kula 6-12 cm -Uszko 2-3 cm - Ładowarka z akumulatorami - Mata antypoślizgowa |
| 6. | Bezprzewodowa łączność między komputerem, a czujnikami siły i ruchu |
| 7. | Możliwość ciągłej pracy systemu bez ładowania 12 h |
| 8. | Automatyczne przechodzenie czujników w stan uśpienia w przypadku dłuższego braku połączenia z oprogramowaniem celem oszczędności baterii |
| 9. | Bezprzewodowa praca urządzenia w odległości co najmniej 10 metrów od komputera w niezakłóconej przestrzeni |
| 10. | Możliwość przekazania ćwiczącemu w czasie rzeczywistym informacji zwrotnej tzw. „BIOFEEDBACK”. |
| 11. | Możliwość wykonywania ćwiczeń za pomocą interaktywnych programów terapeutycznych o modyfikowalnym poziomie trudności. |
| 12. | Predefiniowane segmenty ćwiczeń wspomagające kształtowanie: Podzielności uwagi, ruchów funkcjonalnych, pamięci, precyzji ruchu, rozwiązywania |
| 13. | Możliwość modyfikacji i tworzenia własnych programów treningowych. |
| 14. | Predefiniowane segmenty ćwiczeń wspomagające kształtowanie: Podzielności uwagi, ruchów funkcjonalnych, pamięci, precyzji ruchu, rozwiązywania problemów. |
| 15. | Możliwość modyfikacji i tworzenia własnych programów treningowych. |
| 16. | Pełna archiwizacja uzyskanych wyników i możliwość ich przesłania do dalszej obróbki w formacie środowiska Windows. |
| 17. | Kartoteka pacjenta. |
| 18. | Możliwość porównania kończyny prawej i lewej. Możliwość wykonywania ćwiczeń w trzech płaszczyznach. |
| 19. | Urządzenie zarządzane z poziomu stacji terapeutycznej |
| II. | Osprzęt |
|  | Stolik z uchwytami na przystawki, blat pokryty okleiną umożliwiającą dezynfekcję. |
|  | Podstawa stołu z elektryczną regulacją |
|  | Monitor dla pacjenta minimum 20 cali |
|  | Obsługa komputera z dołączonej klawiatury bezprzewodowej z wbudowaną myszką |
|  | Komputer spełniający minimalne wymagania: - System operacyjny Windows 10, 32 lub 64 bit, - Komputer PC z procesorem min. 2 GHz, - Pamięć min. 8 GB RAM, - Karta grafiki zgodna z NVidia - Karta sieciowa Wi-Fi - Wymagane złącza: 2 x USB (3.0) 2 x USB (2.0) - Kamera podłączana do USB |

Specyfikacja asortymentu oraz parametrów technicznych i wyposażenia aparatury i sprzętu do

rehabilitacji

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) |
| --- | --- |
| 1. | Przenośny, bezprzewodowy system do kompleksowej terapii z biofeedbackiem i oceny parametrów czasowo przestrzennych z możliwością rejestracji i analizy danych z testów. |
| 2. | Czujnik o wadze max. 40g, wielkość max: 80x50x20mm, mocowany na ciele pacjenta za pomocą wygodnego pasa mocującego, który umożliwia przystosowanie długości do budowy fizycznej pacjenta. |
| 3. | System integrujący cztery czujniki inercyjne: • Trzyosiowy akcelerometr z regulacją czułości (±2, ±4, ±8, ±16G) • Trzyosiowy żyroskop z regulacją czułości (±250, ±500, ±1000, ±2000 °/s) • Trzyosiowy magnetometr • Czujnik temperatury |
| 4. | Częstotliwość próbkowania czujników (25Hz, 50Hz, 100Hz i 200Hz) |
| 5. | System sterowany z jednostki centralnej (komputer) z możliwością archiwizacji danych i eksportu danych do analizy statystycznej. |
| 6. | Bezprzewodowa komunikacja pomiędzy jednostką centralną i czujnikiem za pomocą technologii Bluetooth®. |
| 7. | Dostępne aplikacje: 1. test zakresu ruchu dedykowany ćwiczenia dla odcinków: szyja, tułów, barki, ruchy wolne pojedynczych stawów 2. chód i równowaga: - ocena balansu jednonóż i obunóż, statycznie i dynamicznie, wyliczenie wskaźnika stabilności, równowaga i stabilność, - pomiar ryzyka upadku - test chodu: ocena prędkości chodu, kadencja, długość cyklu chodu lewa i prawa KD - test Time Up and Go (TUG)” (wstań i idź), 3. Powrót do aktywności sportowej - pomiar wydajności, siły i mocy, prędkości różnych działań motorycznych - analiza skoku 4. Trening i ocena funkcji poznawczych - zwiększenie partycypacji pacjenta w terapii - tryby pracy: pamięć, uważność, funkcje wykonawcze, percepcja |
| 8. | Możliwość zapisu i podglądu danych w czasie rzeczywistym oraz alternatywnie zapisu rejestrowanych informacji z czujnika w pamięci urządzenia, a następnie bezprzewodowy transfer danych do komputera. Dodatkowo możliwość eksportu surowych danych z akcelerometru i żyroskopu do zewnętrznego oprogramowania analitycznego. |
| 10. | Możliwość rejestracji danych z czujników (magnetometr, żyroskop, akcelerometr) podczas dowolnego ruchu z możliwością eksportu tych danych do pliku tekstowego lub formatu „*.emt”. |
| 11. | Możliwość przechowywania raportów w bazie danych oprogramowania, a także ich zapisu w pliku *.PDF, oraz bezpośredniego wydruku. |
| 12. | Zintegrowana baza danych, mająca możliwość zapisania podstawowych informacji o pacjentach, z możliwością grupowania pacjentów, przypisywania pacjentów danemu terapeucie, obliczania BMI oraz eksportu informacji o pacjentach do pliku *.xls. Możliwość konsolidacji informacji oraz analiz dwóch pacjentów do jednego wybranego. |
| 13. | Możliwość wykonania kopi zapasowej, importowania oraz selekcji wybranej bazy danych. |
| 14. | Możliwość importu i eksportu do/z oprogramowania analizowanych testów. |
| 15. | Czas pracy baterii nie krótszy niż 8 godzin, możliwość ładowania czujnika poprzez port USB komputera. |
| 16. | Wbudowana pamięć „flash” pozwalająca na zapis do 6 godzin danych z czujników bez podłączania do komputera. |
| 17. | Współpraca z środowiskiem Microsoft Windows, XP, Vista, Win 7, 10 |
| 18. | Możliwość rozbudowy urządzenia o moduł rejestracji i analizy sygnały elektromiografii powierzchniowej. |
| 19. | Odniesienie do danych normatywnych dla testów ruchu, chodu i równowagi |
| 20. | Ćwiczenia z biofeedbackiem wzrokowym i dźwiękowym |
| 21. | Możliwość określenia zakresu ruchu dla wykonywanych ćwiczeń, z feedbackiem dźwiękowym i określeniem wskaźnika precyzji wykonywania zaplanowanego ruchu bez feedbacku |
| 22. | Raport z wykonanych ćwiczeń z zapisem wszystkich danych i parametrów |
| 23. | Możliwość zaplanowania i wydrukowania ćwiczeń dla pacjenta w domu – ponad 80 przygotowanych ćwiczeń (zdjęcie z opisem) oraz możliwość stworzenia własnych protokołów |
| 24. | Zestaw zawiera: czujnik bluetooth, oprogramowanie z minimum 2 wybranymi aplikacjami, minimum 3 pasy pozycjonujące, uchwyt magnetyczny na czujnik oraz ładowarkę. |

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach

Urszula Łapińska