Załącznik nr 5 do SWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia

Modernizacja schodów zewnętrznych na szczycie budynku od strony wejścia na Stację Dializ
oraz dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych

- Zamówienia obejmuje:

- wykonanie dokumentacji projektowej,
- uzyskanie pozwolenia na budowę,

- prace modernizacyjne (roboty budowlane).

- Adres obiektu budowlanego
SP ZOZ w Łapach, 18-100 Łapy, ul. Janusza Korczaka 23

- Nazwy i kody CPV
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiórkowe

34953300-5 Chodniki

45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych

- Zamawiający
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach 18-100 Łapy, ul. Janusza Korczaka 23

- Autor opracowania
Krzysztof Seredyński
SP ZOZ w Łapach
ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy

- Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego

1	Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1.1	Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych

1.2	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

1.3	Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe obiektu

1.4	Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2	Uszczegółowienie wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1	Organizacja placu budowy

3	Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego

4	Załączniki

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie schodów wejściowych od szczytu do budynku SP ZOZ w łapach ul. Janusza Korczaka 23 wraz z wykonaniem pochylni dla niepełnosprawnych.

  - Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych

Przybliżone wymiary, planowanych schodów i pochylni znajdują się na rysunkach załączonych do PFU (załącznik nr 1). Różnica wysokości podestu przy drzwiach wyjściowych i terenu 0,6 m.

  - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Budynek Szpitala znajduje się w Mieście Łapy przy ul. Janusza Korczaka 23 na działce 2000206_4.001.AR_16.715/5.

Dokumentację fotograficzną wejścia zawiera załącznik nr 2 do PFU.

  - Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe obiektu

Schody i pochylnia muszą zapewnić bezpieczne przemieszczanie się pracowników i pacjentów Stacji Dializ w tym osób z niepełnosprawnościami. Wyjście jest wyjściem ewakuacyjnym.

  - Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

    - w zakresie dokumentacji projektowej:

      - wykonanie inwentaryzacji i mapy do celów projektowych w zakresie niezbędnym do sporządzenia dokumentacji projektowej;

      - wykonanie dokumentacji projektowej;

      - sporządzenie kosztorysu ofertowego po podpisaniu umowy

      - sporządzenie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót;

      - sporządzenie przedmiaru robót

      - uzyskanie wszystkich uzgodnień, opinii, pozwoleń koniecznych do zrealizowania inwestycji;

      - sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

      - Wykonawca w trakcie opracowania dokumentacji projektowej jest zobowiązany na bieżąco uzgadniać proponowane rozwiązania techniczne
z Zamawiającym;

      - uzgodnienie ostatecznej wersji dokumentacji z Inwestorem przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę;

      - przekazanie dokumentacji Inwestorowi przed rozpoczęciem prac budowlanych;

    - w zakresie materiałów i rozwiązań technicznych:

      - podest i schody należy wykonać z kostki brukowej szarej i czerwonej bez fazy z oznakowaniem pierwszego i ostatniego stopnia schodów kolorem kontrastowym i fakturą na płaszczyźnie poziomej i pionowej;

      - z obu stron schodów i na podeście należy wykonać poręcze o przekroju koła na wysokości 90 cm i 75 cm (poręcze schodów należy wykonać ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej ogniowo malowanej proszkowo);

      - pochylnię dla niepełnosprawnych należy wykonać z nawierzchnią z kostki brukowej o szerokości wewnętrznej (między poręczami) minimum 1,2 m z zabezpieczeniem krawędzi krawężnikiem o wysokości co najmniej 7 cm z poręczami o przekroju koła obustronnymi na wysokości 90 cm i 75 cm (poręcze pochylni dla niepełnosprawnych należy wykonać ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej ogniowo malowanej proszkowo). Początek i koniec biegu pochylni powinny być wyróżnione przy pomocy kontrastowego koloru oraz zmiany w fakturze nawierzchni,

      - Wszystkie użyte materiały muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, oraz spełniać wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa.

      - Wykonawca jest zobowiązany wykonać prace zgodnie obowiązującymi przepisami oraz normami w tym w szczególności z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Uszczegółowienie wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

  - Organizacja placu budowy:

    - organizacja placu budowy w tym zapewnienie zaplecza budowy leży
po stronie Wykonawcy;

    - wywóz i utylizacja gruzu, odpadów budowlanych i wszelkich zdemontowanych elementów leży po stronie Wykonawcy;

    - w przypadku zabrudzenia dróg dojścia/dojazdu do miejsca wykonywania prac Wykonawca będzie zobowiązany bezzwłocznie je uprzątać;

    - w przypadku dokonania jakichkolwiek uszkodzeń budynku i jego otoczenia Wykonawca będzie zobowiązany je naprawić przed zakończeniem prac budowlanych lub bezzwłocznie na wezwanie Inwestora.

- Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego

  - Uchwała Nr XVI/107/03 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 grudnia 2003 r „miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Łapy” znajduje się na stronie http://bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl/40a55cee6493dd9/

  - Uchwała nr 901/2022 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 8 marca 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach znajduje się na stronie http://bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl/Zarz_Powiat/ZP_UchwalyZ/uchwalypostanowieniadecyzje-zarzadu-powiatu-rok-2022/posiedzenie-zp-nr-200-z-dnia-8-marca-2022-roku/uzp-9012022.html

- Załączniki:

Załącznik nr 7 do SWZ – Zdjęcia stanu obecnego wejścia

Załącznik nr 9 do SWZ – Planowany układ schodów i pochylni dla niepełnosprawnych