Załącznik nr 7 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

POWTARZAJĄCE SIĘ ELEMENTY SKŁADOWE ZABUDOWY MEDYCZNEJ

Biurko medyczne (B)

Blat oraz nogi biurka wykonane z płyty o grubości 25 mm, od frontu biurka blenda wykonana
z płyty o grubości min. 18 mm, wąskie krawędzie oklejać obrzeżem PCV o grubości 2 mm.

Biurko wyposażone w szuflady na klawiaturę wykonane z płyty grubości 18 mm na prowadnicy kulkowej o szerokości 550 mm, głębokości 350 mm,  a wózki na jednostkę centralną wyposażone
w kółka. Biurko w zestawie z kontenerem mobilnym wyposażonym w trzy szuflady zamykane zamkiem centralnym. Wymiary biurka: 1400 mm dł. x 600 mm gł. x 800 mm wys., wymiary kontenera 450 mm dł. x 500 mm. gł. x 700 mm wys.

W blatach uwzględnić przelotki pod przewody komputerowe.

Kontener medyczny (K)

Korpus, drzwi i półki wykonać z płyty laminowanej o grubości 18 mm, wieniec górny z płyty
o grubości 18mm. Korpus kontenera trwale połączony na kołki drewniane.

Krawędzie korpusu zabezpieczyć okleiną PCV o grubości 1 mm, blaty i fronty – o grubości 2 mm.

Szuflady wyposażone w prowadnice rolkowe z mechanizmem cichego domyku z możliwością montażu organizera wewnątrz szuflady. Szuflady zamykać zamkiem centralnym z kluczem łamanym Drzwiczki zamykać na zamek z kluczem łamanym.

W kontenerach mobilnych zastosować kółka obrotowe, w tym dwa z hamulcem.

Zastosować uchwyty 2-punktowe o długości 20cm, prostokątne w kształcie litery „C” z aluminium.

Szafa medyczna dwudzielna na dokumenty (SzDnD)

Szafa na dokumenty dwukomorowa zamykana dwoma pojedynczymi frontami na klucz, wyposażona w 5 półek. Szafa osadzona na nóżkach wykonanych z profilu aluminiowego
o wysokości 100 mm z regulatorem wysokości umożliwiającym wypoziomowanie. Wymiary szafy: 900 mm dł. x 400 mm gł. x 2000 mm wys.

Korpus i drzwi szafy wykonać z płyty laminowanej o grubości 18 mm, wieniec górny, dolny i półki
z płyty o grubości 25 mm.

Krawędzie korpusu zabezpieczyć okleiną PCV o grubości 1 mm, wieńca i fronty o grubości 2 mm

Korpus łączyć na złącza mimośrodowe.

Drzwi osadzić na samodomykających zawiasach z cichym domykiem.

Zastosować uchwyty 2-punktowe o długości 20cm, prostokątne w kształcie litery „C” z aluminium.

W wieńcu dolnym zastosować stopki z regulacją wysokości od wewnątrz w zakresie 15mm, wpuszczane w wieniec dolny. Drzwi zamykać na zamek patentowy z kluczem łamanym.

Nadstawki koniecznie mocować do ściany.

Szafa medyczna na dokumenty (SznD)

Szafa na dokumenty jednokomorowa zamykana pojedynczym frontem na klucz, wyposażona
w 5 półek. Szafa osadzona na nóżkach wykonanych z profilu aluminiowego o wysokości 100 mm
z regulatorem wysokości umożliwiającym wypoziomowanie. Wymiary szafy: 600 mm dł. x 450 mm gł. x 2000 mm wys.

Korpus i drzwi szafy wykonać z płyty laminowanej o grubości 18 mm, wieniec górny, dolny i półki
z płyty o grubości 25 mm.

Krawędzie korpusu zabezpieczyć okleiną PCV o grubości 1 mm, wieńca i fronty o grubości 2 mm

Korpus łączyć na złącza mimośrodowe.

Drzwi osadzić na samodomykających zawiasach z cichym domykiem

Zastosować uchwyty 2-punktowe o długości 20cm, prostokątne w kształcie litery „C” z aluminium.

W wieńcu dolnym zastosować stopki z regulacją wysokości od wewnątrz w zakresie 15mm, wpuszczane w wieniec dolny. Drzwi zamykać na zamek patentowy z kluczem łamanym.

Nadstawki koniecznie mocować do ściany.

Szafa medyczna na ubrania (SzU)

Szafa na ubrania jednokomorowa zamykana pojedynczym frontem na klucz, wyposażona od dołu
w półkę na obuwie, wieszak na ubrania i półkę na nakrycia głowy. Szafa osadzona na nóżkach wykonanych z profilu aluminiowego o wysokości 100 mm z regulatorem wysokości umożliwiającym wypoziomowanie. Wymiary szafy: 600 mm dł. x 450 mm gł. x 2000 mm wys.

Korpus i drzwi szafy wykonać z płyty laminowanej o grubości 18 mm, wieniec górny, dolny i półki

z płyty o grubości 25 mm.

Krawędzie korpusu zabezpieczyć okleiną PCV o grubości 1 mm, wieńca i fronty o grubości 2 mm

Korpus łączyć na złącza mimośrodowe.

Drzwi osadzić na samodomykających zawiasach z cichym domykiem.

Zastosować uchwyty 2-punktowe o długości 20cm, prostokątne w kształcie litery „C” z aluminium.

W wieńcu dolnym zastosować stopki z regulacją wysokości od wewnątrz w zakresie 15mm,

wpuszczane w wieniec dolny. Drzwi zamykać na zamek patentowy z kluczem łamanym.

Nadstawki koniecznie mocować do ściany.

Regał medyczny na dokumenty (RnD)

Regał otwarty bez drzwi, wyposażony w 5 półek na całej wysokości. Regał osadzony na nóżkach wykonanych z profilu aluminiowego o wysokości 100 mm z regulatorem wysokości umożliwiającym wypoziomowanie. Wymiary regału: 600 mm dł. x 450 mm gł. x 2000 mm wys.

Korpus regału wykonać z płyty laminowanej o grubości 18 mm, wieniec górny, dolny i półki 
z płyty o grubości 25 mm.

Krawędzie korpusu zabezpieczyć okleiną PCV o grubości 1 mm, wieńca i fronty o grubości 2 mm.

Korpus łączyć na złącza mimośrodowe.

W wieńcu dolnym zastosować stopki z regulacją wysokości od wewnątrz w zakresie 15mm, wpuszczane w wieniec dolny. Drzwi zamykać na zamek patentowy z kluczem łamanym.

Nadstawki koniecznie mocować do ściany.

Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych
w zakresie +/- 5% lub opisane w specyfikacji.

ZABUDOWA INDYWIDUALNA DO LABORATORIUM

Zabudowa Z4 do pomieszczenia 003

Zabudowa meblowa narożna składająca się z szafek stojących i wiszących. Szafki stojące
w konfiguracji:

Część A:

Szafka jednokomorowa o szerokości 600 mm zamykana dwoma pojedynczymi frontami na klucz wyposażona w jedną półkę, szafka jednokomorowa o szerokości 600 wyposażona w trzy szuflady zamykana zamkiem centralnym, pod blatem roboczym wolna przestrzeń o szerokości  1250 mm służąca za stanowisko komputerowe.

Część B:

Szafka jednokomorowa o szerokości 600 mm zamykana dwoma pojedynczymi frontami na klucz wyposażona w jedną półkę, szafka jednokomorowa o szerokości 600 wyposażona w trzy szuflady zamykana zamkiem centralnym, pod blatem roboczym wolna przestrzeń o szerokości  1050 mm służąca za stanowisko komputerowe. Szafki stojące osadzone na nóżkach wykonanych z profilu aluminiowego o wysokości 100 mm z regulatorem wysokości umożliwiającym wypoziomowanie zabudowy. Szafki stojące pod blatem roboczym o gr. 38 mm laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Szafki wiszące w konfiguracji: 4 x Szafka jednokomorowa o szerokości  600  mm zamykana dwoma pojedynczymi frontami na klucz, wyposażona w jedną półkę, szafka jednokomorowa
o szerokości 550 mm, otwarta, wyposażona w jedną półkę. Zabudowa wisząca wyposażona
w oświetlenie blatu roboczego LED. Wymiary zabudowy dolnej: Część A: 3150 mm dł. x 700 mm gł. 860 mm wys., Część B: 2250 mm dł.  x 700 mm gł. x 860 mm wys. Wymiary zabudowy górnej: 2950 mm dł. x 350 mm gł. x 600 mm wys.

Zabudowa Z5 i Z6 do pomieszczenia 004

Zabudowa Z5

Zabudowa meblowa składająca się z szafek stojących i wiszących. Szafki stojące w konfiguracji:
2 x szafka jednokomorowa o szerokości ok. 600 mm zamykana dwoma pojedynczymi frontami
na klucz wyposażona w jedną półkę, szafka jednokomorowa o szerokości ok. 600 wyposażona
w trzy szuflady zamykana zamkiem centralnym, pod blatem roboczym wolna przestrzeń
o szerokości ok. 1150 mm służąca za stanowisko komputerowe. Szafki stojące osadzone na nóżkach wykonanych z profilu aluminiowego o wysokości ok. 100 mm z regulatorem wysokości umożliwiającym wypoziomowanie zabudowy. Szafki stojące pod blatem roboczym o gr. 38 mm laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Szafki wiszące w konfiguracji: 2 x Szafka jednokomorowa o szerokości ok. 600  mm zamykana dwoma pojedynczymi frontami na klucz, wyposażona w jedną półkę, szafka jednokomorowa o szerokości ok. 750 mm, otwarta, wyposażona w jedną półkę, szafka jednokomorowa o szerokości ok. 800  mm zamykana dwoma pojedynczymi frontami na klucz wyposażona w jedną półkę, szafka jednokomorowa o szerokości ok. 400 mm zamykana pojedynczym frontem na klucz wyposażona w jedną półkę. Zabudowa wisząca wyposażona w oświetlenie blatu roboczego LED. Wymiary zabudowy dolnej: 3150 mm dł. x 600 mm gł. x 860 mm wys. Wymiary zabudowy górnej: 3150 mm dł. x 350 mm gł. x 600 mm wys.

Zabudowa Z6

Zabudowa meblowa składająca się z szafek stojących i wiszących. Szafki stojące w konfiguracji:
2 x szafka jednokomorowa o szerokości ok. 600 mm zamykana dwoma pojedynczymi frontami
na klucz wyposażona w jedną półkę, szafka jednokomorowa o szerokości ok. 400 mm wyposażona w trzy szuflady zamykana zamkiem centralnym, pod blatem roboczym wolna przestrzeń
o szerokości ok. 1200 mm służąca za stanowisko komputerowe. Szafki stojące osadzone
na nóżkach wykonanych z profilu aluminiowego o wysokości ok. 100 mm z regulatorem wysokości umożliwiającym wypoziomowanie zabudowy. Szafki stojące pod blatem roboczym o gr. 38 mm laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Szafki wiszące w konfiguracji: 4 x Szafka jednokomorowa o szerokości ok. 600 mm zamykana dwoma pojedynczymi frontami na klucz, wyposażona w jedną półkę, szafka jednokomorowa o szerokości ok. 400 mm zamykana pojedynczym frontem na klucz wyposażona w jedną półkę. Zabudowa wisząca wyposażona
w oświetlenie blatu roboczego LED. Wymiary zabudowy dolnej: 2800 mm dł. x 600 mm gł. x 860 mm wys. Wymiary zabudowy górnej: 2800 mm dł. x 350 mm gł. x 600 mm wys.

Zabudowa Z7 do pomieszczenia 005

Część A

Zabudowa meblowa składająca się z szafki stojącej oraz szafki wiszącej. Szafka stojąca jednokomorowa o szerokości 800 mm zamykana dwoma pojedynczymi frontami na klucz wyposażona w jedną półkę. Szafka stojąca osadzona na nóżkach wykonanych z profilu aluminiowego o wysokości 100 mm z regulatorem wysokości umożliwiającym wypoziomowanie zabudowy. Szafka stojąca pod blatem roboczym o gr. 38 mm oklejonym wysokociśnieniowym HPL. Szafka wisząca jednokomorowa o szerokości 800  mm otwarta wyposażona w jedną półkę. Zabudowa wisząca wyposażona w oświetlenie blatu roboczego LED. Zabudowa górna zamykana roletą aluminiową na klucz. Wymiary zabudowy dolnej: 800 mm dł. x 700 mm gł. x 780 mm wys. Wymiary zabudowy górnej: 800 mm dł. x 350 mm gł. x 650 mm wys. Wymiar rolety aluminiowej: 800 mm szer. x 1200 mm wys.

Część B

Zabudowa meblowa składająca się z dwóch szaf jednokomorowych. Szafa stojąca jednokomorowa o szerokości 1000 mm zamykana dwoma pojedynczymi frontami na klucz wyposażona w 5 półek. Szafa stojąca osadzona na nóżkach wykonanych z profilu aluminiowego o wysokości 100 mm
z regulatorem wysokości umożliwiającym wypoziomowanie szafy. Wymiar zabudowy: 2000 mm dł. x 600 mm gł. x 2400 mm wys.

Zabudowa Z8 i Z9 do pomieszczenia 011

Zabudowa Z8

Zabudowa meblowa składająca się z szafek stojących i wiszących. Szafki stojące w konfiguracji:
2 x Szafka jednokomorowa o szerokości ok. 600 mm zamykana dwoma pojedynczymi frontami na klucz wyposażona w jedną półkę, szafka jednokomorowa o szerokości ok. 600 wyposażona w trzy szuflady zamykana zamkiem centralnym, pod blatem roboczym wolna przestrzeń o szerokości
ok. 1100 mm służąca za stanowisko komputerowe. Szafki stojące osadzone na nóżkach wykonanych z profilu aluminiowego o wysokości ok. 100 mm z regulatorem wysokości umożliwiającym wypoziomowanie zabudowy. Szafki stojące pod blatem roboczym o gr. 38 mm laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Szafki wiszące w konfiguracji: 4 x Szafka jednokomorowa o szerokości ok. 600  mm zamykana dwoma pojedynczymi frontami na klucz, wyposażona w jedną półkę, szafka jednokomorowa o szerokości ok. 500 mm zamykana pojedynczym frontem na klucz, wyposażona w jedną półkę. Zabudowa wisząca wyposażona
w oświetlenie blatu roboczego LED. Wymiary zabudowy dolnej: 2900 mm dł. x 600 mm gł. 860 mm wys., wymiary zabudowy górnej: 2900 mm dł. x 350 mm gł. x 600 mm wys.

Zabudowa Z9

Zabudowa meblowa składająca się z szafek stojących i wiszących. Szafki stojące w konfiguracji:
3 x szafka jednokomorowa o szerokości ok. 600 mm zamykana dwoma pojedynczymi frontami
na klucz wyposażona w jedną półkę, szafka jednokomorowa o szerokości ok. 600 wyposażona
w cztery szuflady zamykana zamkiem centralnym, szafka jednokomorowa o szerokości ok. 600 wyposażona w dwie szuflady zamykana zamkiem centralnym, szafka jednokomorowa o szerokości ok. 600 wyposażona w dwie szuflady zamykana zamkiem centralnym, szafka w zestawie
z umywalką ceramiczną z baterią łokciową i długą wylewką. Szafki stojące osadzone na nóżkach wykonanych z profilu aluminiowego o wysokości ok. 100 mm z regulatorem wysokości umożliwiającym wypoziomowanie zabudowy. Szafki stojące pod blatem roboczym o gr. 38 mm oklejonym wysokociśnieniowym HPL. Szafki wiszące w konfiguracji: 6 x Szafka jednokomorowa o szerokości ok. 600  mm zamykana dwoma pojedynczymi frontami na klucz, wyposażona w jedną półkę. Zabudowa wisząca wyposażona w oświetlenie blatu roboczego LED. Wymiary zabudowy dolnej: 3600 mm dł. x 600 mm gł. 860 mm wys., wymiary zabudowy górnej: 3600 mm dł. x 350 mm gł. x 600 mm wys.

Zabudowa Z10 do pomieszczenia 012

Zabudowa meblowa składająca się z szafek stojących i wiszących.

Część A:

Szafki stojące w konfiguracji: 2 x Szafka jednokomorowa o szerokości ok. 600 mm zamykana dwoma pojedynczymi frontami na klucz wyposażona w jedną półkę, pod blatem roboczym wolna przestrzeń o szerokości ok. 1750 mm służąca za stanowisko komputerowe. Szafki stojące osadzone na nóżkach wykonanych z profilu aluminiowego o wysokości ok. 100 mm z regulatorem wysokości umożliwiającym wypoziomowanie zabudowy. Szafki stojące pod blatem roboczym o gr. 38 mm laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Szafki wiszące w konfiguracji: 3 x Szafka jednokomorowa o szerokości ok. 600  mm zamykana dwoma pojedynczymi frontami na klucz, wyposażona w jedną półkę, szafka jednokomorowa o szerokości ok. 650 mm, otwarta, wyposażona w jedną półkę.  Zabudowa wisząca wyposażona w oświetlenie blatu roboczego LED. Wymiary zabudowy dolnej: 3650 mm dł. x 600 mm gł. 860 mm wys., wymiary zabudowy górnej: 3650 mm dł. x 350 mm gł. x 600 mm wys.

Część B:

Szafki stojące w konfiguracji: 2 x Szafka jednokomorowa o szerokości ok. 600 mm zamykana dwoma pojedynczymi frontami na klucz wyposażona w jedną półkę, pod blatem roboczym wolna przestrzeń o szerokości ok. 2310 mm służąca za stanowisko komputerowe. Szafki stojące osadzone na nóżkach wykonanych z profilu aluminiowego o wysokości ok. 100 mm z regulatorem wysokości umożliwiającym wypoziomowanie zabudowy. Szafki stojące pod blatem roboczym o gr. 38 mm laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Wymiary zabudowy dolnej: 3500 mm dł. x 600 mm
gł. 860 mm wys.

Część C:

Szafki stojące w konfiguracji: 2 x Szafka jednokomorowa o szerokości ok. 400 mm zamykana pojedynczym frontem na klucz wyposażona w jedną półkę, 2 x Szafka jednokomorowa o szerokości ok. 600 mm zamykana dwoma pojedynczymi frontami na klucz wyposażona w jedną półkę. Szafki stojące osadzone na nóżkach wykonanych z profilu aluminiowego o wysokości ok. 100 mm
z regulatorem wysokości umożliwiającym wypoziomowanie zabudowy. Szafki stojące pod blatem roboczym o gr. 38 mm laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Wymiary zabudowy dolnej: 5800 mm dł. x 600 mm gł. 860 mm wys.

Część D (x 2 komplety):

Szafka stojąca jednokomorowa o szerokości ok. 600 mm wyposażona w cztery szuflady zamykane zamkiem centralnym,  pod blatem roboczym wolna przestrzeń o szerokości ok. 1100 mm służąca
za stanowisko komputerowe. W części bez szafki pod blatem w celu wzmocnienia dwie nogi wykonane z profilu aluminiowego wyposażone w regulator wysokości o wymiarach 60 mm x 60 mm x 800 mm. Szafka stojąca osadzona na nóżkach wykonanych z profilu aluminiowego
o wysokości ok. 100 mm z regulatorem wysokości umożliwiającym wypoziomowanie zabudowy. Zabudowa meblowa stojąca pod blatem roboczym o gr. 38 mm laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Wymiary zabudowy dolnej: 1700 mm dł. x 600 mm gł. 860 mm wys.

Część E:

Szafka stojąca jednokomorowa o szerokości ok. 600 mm wyposażona w cztery szuflady zamykane zamkiem centralnym,  pod blatem roboczym wolna przestrzeń o szerokości ok. 1100 mm służąca
za stanowisko komputerowe. W części bez szafki pod blatem w celu wzmocnienia dwie nogi wykonane z profilu aluminiowego wyposażone w regulator wysokości o wymiarach 60 mm x 60 mm x 800 mm. Szafka stojąca osadzona na nóżkach wykonanych z profilu aluminiowego
o wysokości ok. 100 mm z regulatorem wysokości umożliwiającym wypoziomowanie zabudowy. Szafki stojące pod blatem roboczym o gr. 38 mm laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Wymiary zabudowy dolnej: 1700 mm dł. x 600 mm gł. 860 mm wys.

Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych
w zakresie +/- 5% lub opisane w specyfikacji.

Szafa lekarska medyczna

Stalowa szafa lekarska medyczna dwudzielna, dwuskrzydłowe drzwi, przeszklone boki, zamykane na kluczyk  Wysokość ok. 190 cm; szerokość ok. 90 cm; głębokość ok. 50 cm, szafa na kółkach  konstrukcja wykonana z wysokiej jakości blach o grubości od 0,8 do 1,0 mm, pokrytych estetyczną i trwałą powłoką lakierową wykonaną w technologii proszkowej.