| L.p. | Wymagane parametry i funkcje (wartości minimalne wymagane) | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Zabudowa meblowa wodoodporna Oddział Chorób Wewnętrznych i Chorób Płuc – 1 komplet Oferowany model: ………………………………………………………… Producent: ………………………………………………………… Rok produkcji 2022r. |  |
| Opis technologii wykonania zabudowy meblowej |  |
| 1 | Stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany. | TAK, podać |  |
| 2 | Wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18mm. Kolor należy uzgodnić z Zamawiającym. | TAK, podać |  |
| 3 | Blaty robocze z płyty meblowej typu postforming o grubości min. 36 mm, laminowanej wysokociśnieniowym laminatem HPL odpornym na promieniowanie UV oraz dezynfekcje, laminat o grubości co najmniej 0,8mm - kolorystyka blatów do wyboru z minimum 10 kolorów. | TAK, podać |  |
| 4 | Półki z płyty meblowej- płyta obustronnie laminowana. | TAK, podać |  |
| 5 | Krawędzie zabezpieczone obrzeżami PCV o grubości min. 2 mm w kolorze laminatu lub zbliżonym. | TAK, podać |  |
| 6 | Nóżki o wysokości 80-100 mm z możliwością poziomowania. | TAK, podać |  |
| 7 | Zawiasy z regulacją w trzech płaszczyznach, zabezpieczone antykorozyjnie. | TAK, podać |  |
| 8 | Prowadnice szuflad – System prowadnic z cichym i delikatnym systemem zamykania z niewielką siłą potrzebną do otwarcia. Prowadnice stanowią jednocześnie boki szuflady, do których montowany jest front. (nie dopuszcza się szuflad wykonanych z bokami z płyty meblowej z mocowanymi prowadnicami), szuflady w systemie samodomykania. | TAK, podać |  |
| 9 | Uchwyty do drzwi i szuflad aluminiowe anodowane lub lakierowane proszkowo na wybrany kolor z palety RAL (min. 10 kolorów do wyboru). | TAK, podać |  |
| 10 | Zamki do drzwi patentowe, do szuflad centralne w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w momencie zamówienia. | TAK, podać |  |
| 11 | Umywalka ceramiczna wpuszczane w blat (w zestawie z baterią umywalkową). | TAK, podać |  |
| 12 | Zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej wpuszczany w blat (w zestawie z baterią zlewozmywakową). | TAK, podać |  |
| 13 | Wymiary podane w specyfikacji są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania pomiarów pomieszczeń i sporządzenia szkiców/projektów poszczególnych elementów zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych mebli w zakresie +/- 10%, co wymaga uzgodnienia z Zamawiającym oraz jego akceptacji. | TAK, podać |  |
| 14 | Możliwość zmiany konfiguracji zabudowy meblowej po wizji lokalnej, co wymaga uzgodnienia z Zamawiającym oraz jego akceptacji. | TAK, podać |  |
| 15 | Meble i wyposażenie nowe (rok produkcji 2022), nieuszkodzone, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania, dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. | TAK, podać |  |
| Konfiguracja zabudowy meblowej: |
| Szafka stojąca wyposażona w 4 szuflady zamykane zamkiem centralnym – 1 szt |
| 16 | Szafka o wymiarach: 700 mm szer. x 500 mm gł. x 820 mm wys. | TAK, podać |  |
| 17 | Lewy bok szafki z szufladami pogłębiony do głębokości ok. 600 mm. | TAK, podać |  |
| Szafka stojąca jednokomorowa, zamykana dwoma pojedynczymi frontami na klucz będąca miejscem instalacji zlewu – 1 szt |
| 18 | Szafka o wymiarach 700 mm szer. x 500 mm gł. x 820 mm wys. | TAK, podać |  |
| Szafka stojąca jednokomorowa, zamykana dwoma pojedynczymi frontami na klucz będąca miejscem instalacji umywalki ceramicznej – 1 szt |
| 19 | Szafka o wymiarach 700 mm szer. x 500 mm gł. x 820 mm wys.. | TAK, podać |  |
| Blat roboczy na szafki j.w – 1 szt |
| 20 | Blat roboczy o wymiarach: 2100 mm dł. x 600 mm gł. x 38 mm wys. | TAK, podać |  |
|  | Umywalka ceramiczna wpuszczane w blat (w zestawie z baterią umywalkową). | TAK, podać |  |
|  | Zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej wpuszczany w blat (w zestawie z baterią zlewozmywakową). | TAK, podać |  |
| Szafka wisząca jednokomorowa zamykana dwoma pojedynczymi frontami na klucz wyposażona w półkę – 3 szt |
| 21 | Szafka o wymiarach: 700 mm szer. x 300 mm gł. 700 mm wys. | TAK, podać |  |
| Szafka wisząca jednokomorowa zamykana dwoma pojedynczymi frontami na klucz, otwierana ku górze na siłownikach teleskopowych – 3 szt |
| 21 | Szafka o wymiarach: 700 mm szer. x 300 mm gł. x 500 mm wys. | TAK, podać |  |

- Dostawa i montaż w siedzibie zamawiającego wliczony w ofertę.

- Oddział Wewnętrzny i Chorób Płuc  znajduje się na IV piętrze. Dostępna duża winda tzw. łóżkowa.