| L.p. | Wymagane parametry i funkcje (wartości minimalne wymagane) | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Doposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych i Chorób Płuc |
| Szyna instrumentalna o długości 1600 mm – 4 szt. Oferowany model: ………………………………………………………… Producent: ………………………………………………………… Rok produkcji 2022r. |
| 1 | Szyna instrumentalna do zawieszenia wyposażenia dodatkowego wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. | TAK, podać |  |
| 2 | Zaślepka szyny z prawej i lewej strony wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. | TAK, podać |  |
| 3 | Mocowania szyny wykonane ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 oraz tworzywa sztucznego. | TAK, podać |  |
| 4 | Wymiary: - długość szyny: 1600 mm - przekrój szyny: 10x25 mm. | TAK, podać |  |
| 5 | Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności WE | TAK, podać |  |
| 6 | Montaż 4 szyn instrumentalnych wliczony w ofertę | TAK |  |
| 2. Wieszak na kroplówki z możliwością zamocowania pomp infuzyjnych – 4 szt. Oferowany model: ………………………………………………………… Producent: ………………………………………………………… Rok produkcji 2022r. |
|  | Wieszak do kroplówki w kształcie litery "L" z możliwością montażu pomp. Wieszak wyposażony w uchwyty do szyny instrumentalnej. | TAK, podać |  |
| 8 | Kolumny wieszaka wykonane ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. | TAK, podać |  |
| 9 | Średnica kolumny zew.: 25 mm (+/- 1 mm) Średnica kolumny wew.: 16 mm (+/- 1 mm). | TAK, podać |  |
| 10 | Głowica wieszaka wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, przystosowana do wieszania płynów infuzyjnych, zakończona pięcioma haczyki. Głowica z regulacją wysokości. | TAK, podać |  |
| 11 | Możliwość obrotu ramienia głowicy o 180º Zasięg ramienia: 600 mm (+/- 10 mm) Długość masztu: 1100 mm (+/- 10 mm) Min obciążenie masztu: 10kg, Min. obciążenie głowicy: 5 kg. | TAK, podać |  |
| 12 | Wieszak zamontowany w aluminiowych uchwytach przystosowanych do kolumny o średnicy 25 mm, zintegrowanych z kostką wykonaną z anodowanego aluminium, kostki o wymiary: 54x40 (+/- 5mm) ze śrubą dociskową M6x25 mm, pasujące na szyny 10x25 mm EUROSTANDARD oraz 10x30 mm MODUR W zestawie odcinek szyny instrumentalnej o dł. 500 mm służący za podparcie dolnej części wieszaka na kroplówki. | TAK, podać |  |
| 13 | Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności WE | TAK, podać |  |
| 14 | Montaż 4 wieszaków na kroplówki wliczony w ofertę | TAK |  |